# （附件）

大理白族自治州生态环境局剑川分局

拟审批建设项目环评信息公开表

| 项目名称 | 年产6000万块烧结砖建设项目 | 建设地点 | 剑川县老君山镇新生村 | 建设单位 | 剑川斯蒂尔建筑材料有限责任公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环评文件类型 | 报告表 | 环境影响评价机构 | 大理厚德环境科技咨询有限公司 |
| 项目概况 |
| 项目工程内容及规模：本项目占地面积20000m2，建筑面积为6188m2，本项目建设1条3.6m×140m节能型隧道窑，实现年产6000万块烧结砖。本项目总投资为1500万元，其中环保投资175.4万元，占总投资的11.69%。 |
| 项目主要环境影响 |
| 一、施工期环境影响评价 本项目已于2021年11月15日建成，本项目对施工期影响进行回顾，施工期主要污染物为构筑物建设过程中会产生扬尘、施工机械废气、工程施工废水、施工人员生活污水、施工固废及施工机械噪声等。 二、运营期环境影响评价 1、大气环境影响 项目运营期废气主要是隧道窑排放的颗粒物、SO2、NOX、氟化物，破碎筛分车间粉尘，原料堆场粉尘，运输道路扬尘，食堂油烟等。 2、水环境影响 项目运营期废水主要是脱硫除尘系统产生的废水、生活污水和初期雨水。 3、声环境影响 项目生产过程中设备产生的各类噪声。 4、固体废物影响 项目运营期固废主要是一般固废（脱硫除尘沉渣、隧道窑煤渣、不合格成品砖、不合格砖坯、废泥条及废边角料、布袋除尘器回收的粉尘、化粪池污泥、生活垃圾）和危险废物（废矿物油）。 |
| 项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施 |
| 为了减轻建设项目实施对环境造成的影响，项目在实施中必须进行和加强环境的管理，特别是运营期的环境管理；同时在从事开发建设时必须严格按照国家的环境保护政策和有关法规进行。结合项目的性质和特点，项目在建设期及运营期须执行以下对策措施： 一、施工期环境保护措施 项目施工期内晴天对场地进行洒水抑尘，雨天对机械设备进行遮盖；项目采用环保机械设备进行施工，并采用环保车辆进行运输；项目施工废水经沉淀处理后回用项目区施工场地洒水抑尘；施工区域设置旱厕，施工人员产生的生活污水主要为冲洗废水，经沉淀处理后回用；施工机械设备采用低噪声设备，运输车辆采取禁鸣限速行驶等。施工过程产生的建筑垃圾能利用的回收利用，不能回收利用的用于项目场地平整；生活垃圾统一收集后清运至新生村指定地点，由环卫部门进行清运。工程施工期对周围环境的影响较小，随着施工期的结束影响已消失。 二、运营期环境保护措施 1、运营期大气环境保护对策措施 （1）项目隧道窑产生的废气经双碱脱硫除尘系统处理后通过1根15m高的排气筒排放。 （2）项目粉碎车间设置封闭式，并设置脉冲式布袋除尘器处理破碎车间粉尘，粉尘呈无组织排放，不设置排气筒；粉碎车间设置喷雾降尘设施，输送机皮带上设置防尘设施。 （3）原料堆场设置防尘网，并采取洒水降尘措施。 （4）运输道路采取洒水降尘措施；项目设置1辆洒水车。 （5）食堂设置抽油烟机。 2、运营期地表水环境保护对策措施 （1）本项目排水系统采用雨污分流制。 （2）运营期脱硫除尘系统产生的废水经循环水池（容积72m3）沉淀处理后循环使用，不外排。 （3）项目雨季产生的初期雨水进入雨水收集池内（雨水收集池3个，总容积85m3，能容纳连续5天降雨量，其中1#初期雨水收集池容积22m3、2#初期雨水收集池容积36m3、3#初期雨水收集池容积为27m3）进行沉淀处理后回用于项目区，不外排。 （4）项目食堂废水经油水分离器（容积0.36m3）处理后与其他生活污水经化粪池处理后（化粪池容积25.5m3）晴天用于项目区绿化，雨天在化粪池内暂存后用于晴天绿化，不外排。 3、运营期声环境保护对策措施 （1）选用低噪声设备，采取隔声、减震垫等控制措施 （2）加强生产设备管理，定期对生产设备进行擦拭和检修，保持生产设备的正常运转。 4、运营期固体废物环境保护对策措施 （1）项目对脱硫除尘沉渣定期进行清理，该固体废物可全部作为原料进行综合利用。 （2）隧道窑外燃煤渣可以作为原料回用于生产，焙烧后不合格成品砖经破碎后作为原料回用于生产。 （3）生产过程中的不合格砖坯、边角和废泥条返回搅拌工序作为原料重新利用。 （4）布袋除尘器回收的粉尘定期清掏作为原料使用。 （5）化粪池污泥定期清掏作为农肥使用。 （6）生活垃圾统一收集后清运至新生村指定地点由环卫部门进行清运。 （7）项目运营期设备维修及润滑油更换产生的废矿物油经专用收集桶收集后储存于危废暂存间内委托祥云同磊再生资源回收有限公司处置。危废暂存间设置“四防”措施，并设置规范的标识标牌。 |
| 公众参与情况 |
| 本项目未开展公众参与调查 |
| 建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件 | 环境影响评价信息公开承诺书；建设项目环保“三同时”和竣工环保验收承诺书。 |