（附件）

大理白族自治州生态环境局剑川分局

拟审批建设项目环评信息公开表

| 项目名称 | 剑川县黑惠江流域农村环境连片整治项目（老君山镇整乡推进环境综合整治）项目 | 建设地点 | 剑川县老君山镇原八十一工业园区 | 建设单位 | 剑川县老君山镇人民政府 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环评文件类型 | 报告表 | 环境影响评价机构 | 云南潓腾环保咨询有限责任公司 |
| 项目概况 |
| 项目工程内容及规模：剑川县黑惠江流域农村环境连片整治项目（老君山镇整乡推进环境综合整治）项目主要包括采购垃圾热解设备、垃圾运输及收集设施，新建垃圾热解站、污水处理站与行政村垃圾桶采购、地面绿化、硬化。本次环评内容仅包括新建垃圾热解站和采购垃圾热解设备，其余内容建设前按照相关规定另行环境影响评价。 本项目建设一套处理规模为10t/d的垃圾热解炉，主要由以下几大系统组成：垃圾储运系统，垃圾热解处理系统，烟气处理系统，中控系统等；公用辅助工程主要包括：供水、供电、消防工程和循环水系统等。总用地面积5400m2，总建筑面积820m2，其中办公生活用房建筑面积150m2，生产厂房建筑面积380m2，仓库面积290m2，绿化面积 270m2。项目总投资295.8万元，环保投资202.8万元，占总投资的68.56%。 |
| 项目主要环境影响 |
| 一、施工期环境影响评价 本项目于2019年11月5日开工建设，2020年2月2日竣工，2020年9月12日进行了主体工程验收并进入调试阶段。项目主要建设工程施工期已结束。此次项目需加高排气筒，新建炉渣堆放库、飞灰固化间、危废暂存间，购买油水分离器，设置地下水、土壤保护措施。以上整改内容工程量较小，对环境影响较小且随施工结束而消失。 二、运营期环境影响评价 1、大气环境影响 本项目运营期废气主要有热解炉废气、无组织恶臭、无组织粉尘、饮食油烟。 2、水环境影响 本项目运营期废水主要有热交换器废水、生活污水、渗滤液。 3、声环境影响 项目营运期噪声源主要有热解主机、风机、水泵等，生产设备在运转过程中产生摩擦、空气动力性噪声。 4、固体废物影响 建设项目产生的固体废物主要包括生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。一般工业固体废物主要有炉渣和可回收物；危险废物主要为有害废物、飞灰、废活性炭、废机油等。 |
| 项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施 |
| 为了减轻建设项目实施对环境造成的影响，拟建项目在实施中必须进行和加强环境的管理，特别是运营期的环境管理；同时在从事开发建设时必须严格按照国家的环境保护政策和有关法规进行。结合项目的性质和特点，项目在建设期及运营期须执行以下对策措施： 一、施工期环境保护措施 本项目于2019年11月5日开工建设，2020年2月2日竣工，2020年9月12日进行了主体工程验收并进入调试阶段。项目主要建设工程施工期已结束。 二、运营期环境保护措施 结合项目运营过程中产生的污染物，环评提出以下环保措施： 1、水环境污染物防治措施 ①本项目冷却塔配套循环水池30m3，能满足热交换器循环冷却用水需求。 ②本项目区设置23m3的化粪池处理生活污水，生活污水（进入化粪池（厨房废水经油水分离器预处理）处理后定期清掏用于厂区绿化。 ③垃圾暂存池渗滤液与生活垃圾一同进入热解炉处理，渗滤液能全部处理，不外排。 2、大气污染物防治措施 ①本项目热解炉废气经过“热交换器降温+消石灰脱酸+活性炭吸附+布袋除尘器除尘”烟气净化工艺处理后尾气统一通过1根高45m高的排气筒高空排放。 ②垃圾库恶臭采取喷洒生物除臭剂进行处理，化粪池采取地下构筑物并加盖密封减少恶臭气体排放。 ③飞灰、炉渣输送采取密闭作业方式减少粉尘排放。 ④饮食油烟采用抽油烟机收集后外排。 3、噪声防治措施 ①主要产噪设备布置在厂房内。 ②加强管理。 4、固体废弃物防治措施 ①生活垃圾用垃圾桶收集，收集后送热解炉处理。 ②炉渣用桶封闭收集后暂存于炉渣堆放库，炉渣集中运至附近生活垃圾填埋场处置。在垃圾分拣阶段产生的可回收物分类收集外售。 ③生活垃圾中有毒、有害垃圾分类集中收集后，委托有资质的单位处置。 ④飞灰按照《生活垃圾焚烧污染物控制标准》（GB18485-2014）8.6 条及《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）的规定，经处理满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）6.3 条要求的生活垃圾焚烧飞灰，可以进入生活垃圾填埋场处置。 ⑤废活性炭用专用密封包装袋收集包装后，暂存危废间，定期交有资质的危废处置单位转移处理。 ⑥废机油委托有资质的处置单位拉运处置。 |
| 公众参与情况 |
| 建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件 | 环境影响评价信息公开承诺书；建设项目环保“三同时”和竣工环保验收承诺书。 |