大理白族自治州生态环境局剑川分局

关于云南省剑川县金华镇庆华村光伏发电项目

环境影响报告表的批复

龙源大理风力发电有限公司：

你公司报批的《云南省剑川县金华镇庆华村光伏发电项目环境影响报告表》已收悉。经研究，批复如下。

一、云南省剑川县金华镇庆华村光伏发电项目位于大理州剑川县金华镇镇庆华村，项目代码：2205-532931-04-01-359532，为新建光伏发电工程。项目交流侧装机容量为30MW，建设540Wp太阳电池方阵11个，每个光伏方阵布置35kV箱式变压器1台；1回35kV集电线路。项目总占地面积47.35h㎡；总投资15708.59万元，其中环保投资418.75万元。本次环评不包含送出线路工程、升压站，项目不新建进场道路。

在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，该项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局同意项目按照环境影响报告表中所述的地点、性质、规模和拟采取的环境保护对策措施进行建设。项目须严格执行环境保护的有关法律法规，项目环境影响报告表应作为该项目环境保护设计、建设和运行管理的依据。

二、项目建设和运行过程中应重点做好的工作

（一）严格按照工程设计进行施工，光伏板最低沿与地面距离不得低于2.5m，减少对项目区内地表植被的破坏。合理布设太阳能光伏电板的位置和放置角度，降低光污染对周边环境的影响。

（二）加强施工管理，严禁超计划占地或越界施工，禁止捕杀野生动物，禁止乱砍滥伐；如发现重点保护野生动、植物，按相关要求进行保护和上报。做好施工道路、临时占地、开挖边坡等的水土保持工作，设置截排水沟、挡渣墙等工程防护措施，减轻水土流失影响。严格落实报告表中提出的施工期污染防治措施，按照相应要求妥善处置施工产生的废水、废气、噪声及固体废物，减轻施工对周围环境的影响。

（三）施工结束后，及时对临时占地及施工迹地进行清理，开挖产生的表土规范堆放于项目区内，并用于后期的绿化覆土及复耕。根据工程实施后区域环境条件及光伏复合项目的有关政策，选择适应种植的作物，进一步减轻项目建设对生态环境的影响。

（四）加强运行期环境管理。生活污水经处理后回用于绿化等；施工废水经沉淀处理后后回用于施工过程、车辆清洗和场地洒水抑尘等；电池板清洗废水沉淀后回用于绿化灌溉，均不得外排。生活垃圾及时妥善处置；废旧及损坏的太阳能电池板按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求妥善贮存后交由专业的回收厂家回收处置。

（五）定期对设施设备进行检查、维护，确保厂界噪声满足相应的标准要求。变压器油及蓄电池等危险废物的暂存、处置须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）要求，严格按照国家危险废物管理的有关规定进行收集、贮存，建立相应的管理台账，并委托有危废处置资质的单位进行处置。

（六）按照相关要求，编制项目突发环境事件应急预案，并报大理州生态环境局剑川分局备案。按照应急预案要求落实风险防范措施，防范环境风险事故，确保项目安全运行。

（七）项目建成后，建设单位应向相关部门报告，划定电力设施保护范围，在保护范围内禁止规划新建住房、厂房等永久性构筑物。按照相关标准和技术规范要求，制定环境监测计划，并报经大理州生态环境局剑川分局审查备案后认真组织实施，发现环境超标应立即采取措施并报告。

（八）光伏电站服务期满后，及时对场区范围内废弃电池板、电力设备及其他构筑物进行拆除，并按相关要求进行处置，严禁弃置于场内，并做好场址内的场地清理、平整和生态恢复工作。

三、该项目环境影响报告表批准后，若项目建设性质、规模、工艺以及污染防治措施等发生重大变动，应重新开展环境影响评价工作并另行报批。项目环境影响报告表自批准之日起满五年，该项目方开工建设的，其环境影响报告表应当报我分局重新审核。

四、建设单位应切实落实环境保护主体责任，项目建设及运行中应严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的相关要求组织竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运行，并按规定接受各级环境保护部门的监督检查。

请剑川县生态环境保护综合行政执法大队负责组织该项目环境保护现场执法监察和日常监督管理工作。

大理白族自治州局生态环境剑川分局

2022年10月12日

（此件公开发布）

抄送：剑川县生态环境保护综合行政执法大队，昆明绿地环保工程咨询有限公司。

大理白族自治州生态环境局剑川分局       2022年10月12日印发