份号

机密

特急

剑环审〔2022〕12号

大理白族自治州生态环境局剑川分局

关于大理州剑川县畜禽粪污资源化利用整县推进

项目一期环境影响报告表的批复

剑川县农业农村局：

你单位申请报批的《大理州剑川县畜禽粪污资源化利用整县推进项目一期环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）已收悉。经研究，批复如下。

一、大理州剑川县畜禽粪污资源化利用整县推进项目（项目代码：2019-532931-05-01-003348）于2022年3月22日取得《剑川县发展和改革局关于对大理州剑川县畜禽粪污资源化利用整县推进项目可行性研究报告修订的批复》（剑发改投资﹝2022﹞7号），本项目为一期项目。

本期项目位于云南省大理州剑川县甸南镇兴水村委会，项目主要完成畜禽粪污资源化利用中心建设，建设2条生产线，用地规模约127亩，包含有底泥、污泥原料库、畜禽粪污类原料库、发酵车间、熟化车间、无害化车间、生产车间、成品包装车间、生产控制中心、厂区道路、地上设备用房建筑及其附属设施等。项目总投资8477.53万元，其中环保投资356万元，占总投资的4.20%。

在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施的前提下，该项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局原则同意项目按照《报告表》中所列的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施进行管理。《报告表》应作为该项目环境保护设计、建设和运行管理的依据。

二、项目建设及运营过程中应重点做好以下工作

（一）严格落实《报告表》中提出的施工期污染防治措施。严禁超计划占地或越界施工，严格控制施工范围，减少占地影响和减缓地面扰动，采取必要措施加强对野生动植物的保护。强化土石方管理，设置截排水沟、挡渣墙等工程防护措施，减轻水土流失影响。按照相应要求妥善处置施工产生的废水、废气、噪声及固体废物，减轻施工对周围环境的影响。运输车辆对生活垃圾填埋场进行安全避让，注意生活垃圾填埋场地基安全，保证防渗层不被破坏，避免对垃圾填埋场造成安全、污染隐患。确保进场道路建设在离生活垃圾填埋场截洪沟安全防护距离外，进场道路建设具体以安全评价建议为准。

（二）严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施。加强施工期环境管理，采取洒水抑尘、围挡、遮盖等有效措施减轻施工扬尘对周围环境的影响。原料库、发酵车间、无害化处理车间、熟化车间合理设置高压雾化喷洒除臭装置和雾化喷头，规范添加除臭剂、掩蔽剂，严格控制氨、硫化氢等异味、废气排放。项目破碎、筛分、包装工序必须在封闭车间内进行，粉尘经集气罩收集后回用。严格落实控制及减少废气无组织排放的各项措施，加强管理，确保无组织废气达标排放。

（三）严格落实《报告表》提出的废水污染防治措施。项目不单独设置排污口，项目区严格执行“雨污分流”“清污分流”。施工废水经沉淀处理后回用，不外排。按技术规范和相关要求设置初期雨水收集池、化粪池及废水事故池，加强污水处理设施的管理和维护，确保稳定正常运行。制定污水事故排放防范及应急措施，杜绝污水事故排放。规范项目原料渗滤液的收集、处理、暂存、回用，生活污水、初期雨水经处理后回用于厂区绿化等，均不得外排。

（四）严格落实《报告表》提出的噪声污染防治措施。选用低噪声设备和采取先进工艺，禁止使用风锤等高噪声设备，通过采取消音、隔声、减振等措施，降低生产设备噪声源强，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。进一步优化厂区布局，采取合理安排施工作业时间、方式等有效措施减轻施工噪声对周围环境的影响，加强进出厂区车辆管理，强化设备的维护与保养，严禁对噪声敏感目标造成影响，杜绝噪声扰民。

（五）严格落实《报告表》提出的固废污染防治措施。加强项目固体废物管理，分类收集、暂存并妥善处置各类固体废物，规范制定、填写固体废物台账。加强原料的管理，及时对底泥等原料进行危险属性鉴别，根据鉴别结果采取合理处置方式，若属于危险废物则按照危险废物管理要求处置。危险废物的暂存、处置须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）要求，严格按照国家危险废物管理的有关规定进行收集、贮存，规范设置危废暂存间，建立相应的管理计划及台账，并委托有危废处置资质的单位进行处置，禁止非法转移和非法处置。

（六）严格落实《报告表》提出的分区防渗措施。加强运营期生产管理，定期检查，及时消除污染隐患，采取有效的防雨、防渗和防溢流措施，防止项目运行对地下水和土壤造成影响。

（七）严格落实《报告书》提出的风险防范措施。加强环境风险防范和应急管理，开展突发环境事件风险评估，完善突发环境事件风险防范措施，排查治理环境安全隐患。按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等相关要求，编制项目突发环境事件应急预案，并报我分局备案。按照应急预案要求落实风险防范措施定期开展应急演练，切实防范环境风险事故发生。

（八）落实环境监测及环境信息公开要求。根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）等有关标准、规定和《报告表》要求，制定自行监测方案，报经大理州生态环境局剑川分局审查备案后认真组织实施，发现异常情况报告当地政府及相关部门并采取有效措施，定期向我分局报送监测结果，并将对污染物排放和周边环境质量监测情况依法向社会公众公开。

（九）项目建设及运行过程中应设专人负责环保工作，建立健全环境保护规章制度。落实环保投资，确保环保措施的实施，定期对各项环保设施进行检查，确保正常运行，保证各污染物稳定达标排放，减轻项目实施对周围环境的影响。

三、该项目环境影响报告表批准后，若项目建设性质、规模、工艺以及污染防治措施等发生重大变动，应重新开展环境影响评价工作并另行报批。项目环境影响报告表自批准之日起满5年，该项目方开工建设的，其环境影响报告表应当报大理州生态环境局剑川分局重新审核。

四、建设单位应切实落实环境保护主体责任，自觉接受各级生态环境部门监督检查。严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，并按照相关规定在启动生产设施或者实际排污之前办理排污许可手续。项目建成投入调试运行后，及时报告并按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的相关要求组织竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运行。

请剑川县生态环境保护综合行政执法大队负责组织该项目环境保护现场执法监察和日常监督管理工作。

大理白族自治州生态环境局剑川分局

2022年11月15日

（此件公开发布）