份号

机密

特急

剑环审〔2023〕3号

大理白族自治州生态环境局剑川分局

关于云南省剑川县弥沙-象图铅锌多金属矿详查建设项目环境影响报告表的批复

云南葛展矿产品有限公司：

你单位申请报批的《云南省剑川县弥沙-象图铅锌多金属矿详查环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下。

一、云南省剑川县弥沙-象图铅锌多金属矿详查建设项目位于剑川县弥沙乡，项目利用地质填图、化探、槽、坑、钻探矿工程相结合的勘查技术方法，对勘探区铜铅锌矿床开展勘查工作。勘查工程由钻探工程组成，并建设辅助工程及公用工程。本次勘查面积23.75k㎡，勘探拟建设1：2000地形测量2k㎡，钻探3000m，共9个钻孔，基本分析样150件，选矿试验样2件。项目拟投资292.13万元，其中环保投资21.1万元，环保投资占比7.22%。

在全面落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施的前提下，该项目建设对环境的不利影响可以得到一定程度的预防和减轻，我局原则同意该项目《报告表》的总体评价结论和各项生态环境保护措施。项目须严格执行环境保护的有关法律法规，《报告表》应作为该项目环境保护设计、建设和运行管理的依据。

二、项目建设和运行过程中应重点做好的工作

（一）加强工程环境管理。严格落实《报告表》提出的施工期生态环境保护和污染防治措施，按照相应要求妥善处置工程产生的废水、废气、噪声及固体废物，减轻对周围环境的影响。杜绝超计划占地或越界勘探，严禁“以探代采”。加强对工作人员的生态环境保护教育，严禁随意破坏植被和捕杀野生动物。

（二）落实生态保护和恢复措施。加强环境管理，按照勘探计实施勘探，在不影响勘探精度的条件下，优化勘探作业点位及时序，减少树木砍伐及植被破坏。探矿结束后，及时对临时占地及施工迹地进行清理，边探矿边保护边修复，严格按照相关规范要求进行植被恢复。

（三）落实水环境保护措施。设置足够规模的沉淀池，产生废（污）水、冷却水经收集处理后回用，不外排。避让地下水，雨天禁止勘查活动，防止雨水冲刷。

（四）落实大气污染防治措施。项目运营期应采取围挡、覆盖、洒水降尘等措施，减少扬尘对周围环境的影响，严禁废土石方随意堆放。根据实际情况，对探矿点边界设置防风抑尘网。

（五）加强噪声防治措施。选用低噪声设备和采取先进工艺，加强车辆管理，强化设备的维护与保养，严禁对噪声敏感目标造成影响，杜绝噪声扰民。

（六）落实固体废物污染处置措施。加强项目固体废物管理，分类收集、暂存并妥善处置各类固体废物，规范制定、填写固体废物台账。加强矿芯的管理。废矿物油委托有处置资质的单位进行处置，禁止非法转移和非法处置。

（七）强化环境风险防范和管理，排查治理环境安全隐患。切实防范环境风险事故发生。项目建设及运行过程中应设专人负责环保工作，建立健全环境保护规章制度。

（八）项目实施必须符合水土保持、林地土地使用等相关行政主管部门管理要求，在相关手续未获得批准前不得开展探矿工作。

三、《报告表》经批准后，若项目建设性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应重新开展环境影响评价工作并另行报批。自《报告表》批准之日起满5年，该项目方开工建设的，其环境影响评价文件应当依法报有审批权的审批部门重新审核。

四、建设单位应切实落实环境保护主体责任，自觉接受各级生态环境部门监督检查。严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目建成后按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的相关要求组织竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运行。

请剑川县生态环境保护综合行政执法大队负责组织该项目环境保护现场执法监察和日常监督管理工作。

大理白族自治州生态环境局剑川分局

2023年4月14日

（此件公开发布）